# Załącznik A

Specyfikacja techniczna średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RYCHŁOCICE

| L.p. | Wymagania minimalna zamawiającego | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą ,,Prawo o ruchu drogowym” Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143, poz.1002) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. Świadectwo dopuszczenia należy przedłożyć w dniu odbioru. |  |
| 1.2. | Podwozie samochodu z napędem 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14.000 kg. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, potwierdzające parametry podwozia i spełniać m in. następujące warunki: - silnik , kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta (należy podać markę i model pojazdu), - klasa średnia - kategoria 2 (uterenowiona), resory, blokady mechanizmów różnicowych, stabilizatory przechyłów - układ jezdny 4 x 4 Moc silnika min.286 KM Koła pojedyncze na osi przedniej , koła podwójne na osi tylnej; Zaczep holowniczy z tyłu pojazdu , masa ciągnionej przyczepy min. 10 ton. Spełnienie czystości spalin |  |
| 1.3. | Kabina zespolona : - 6 osobowa w układzie miejsc 1+1+4 ; - klimatyzacja i radioodtwarzacz CD; - sprzęt łączności radiowej ; - sygnał pneumatyczny , włączany włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy ; - niezależne ogrzewanie kabiny ; - reflektor pogorzeliskowy; - mocowania aparatów powietrznych w oparciach tylnych siedzeń ; - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem. |  |
| 1.4. | Zabudowa ratownicza – gaśnicza : -konstrukcja i poszycie – stal nierdzewna, aluminium, elementy kompozytowe ; - układ schowków : 7 ( 3+3+1) - pod każdym schowkiem podest uchylny otwierany; - żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia ; - wszystkie półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości ; - palety, regały uchylne lub uchylno wysuwne. |  |
| 1.5. | Zbiornik wody i środka pianotwórczego : - zbiornik wody o pojemności – 2500 l ; - zbiornik środka pianotwórczego o pojemności – 250 l; Układ wodno- pianowy : - autopompa dwuzakresowa, wydajność min. 2800 l/min, wydajność na wysokim ciśnieniu min. 400 l/min ; - autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłocznego, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy ; - układ wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego, zabezpieczający przed przepełnieniem, zbiornik wodny z możliwością przełączenia na pacę ręczną ; - linia szybkiego natarcia o długości węża 60 mb z prądownicą wysokociśnieniową i nakładką do piany ( przedmuch linii sprężonym powietrzem ) ; - działko wodno- pianowe z nakładką do piany DWP 8/16 - ręczny dozownik środka pianotwórczego : 3% i 6% ; - zraszacze przednie i boczne – 4 dysze, funkcja ograniczenia stref skażeń. |  |
| 1.6. | Instalacja elektryczna : - oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego ( lampa zespolona)” STRAŻ”- LED i lampa z tyłu z nagłośnieniem min. 200 W , generator sygnałów , manipulator na przewodzie z funkcją dzień i noc ; - dwie lampy pulsacyjne LED z przodu pojazdu na masce ; - oświetlenie pola pracy wokół samochodu ( lampy boczne i listwy LED ); - skrytki wyposażone w oświetlenie LED – podwójne listwy; - niezależne ogrzewanie przedziału pracy autopompy ; - fala świetlna LED z tyłu pojazdu nad tylną żaluzją . |  |
| 1.7. | Wymiar pojazdu : Wysokość – max 3200 mm Kolorystyka : - samochód – RAL 3000 - błotniki i zderzaki – białe - podwozie - czarne |  |
| 2 | Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  | Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą – zamontowana osłona ochronno- maskująca |  |
|  | Włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy z miejsca obsługi ( w przedziale pracy autopompy) |  |
|  | Układ do ładowania akumulatorów pojazdu Ładowarka zamontowana na samochodzie , z gniazdem 230V z wtyczką i przewodem. |  |
|  | Na dachu skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt z oświetleniem wewnętrznym typu LED |  |
|  | Pneumatyczno-elektryczny maszt oświetleniowy z głowicą 2x1000W. |  |
|  | Agregat prądotwórczy min. 2,5 kVA |  |
|  | Regał obrotowy – wyposażony w zestaw sprzętu m.in. łom – 1 szt., łomo- wyciągacz – 1 szt., młotek 2 kg i 4 kg - po 1 szt. ,siekiera – 1 szt. , nożyce do drutu – 1 szt. |  |
|  | Wyciągarka elektryczna – uciąg 8t z liną min. 25 m |  |
| 3 | Ogólne |  |
| 3.1 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące Na układ napędowy min. 36 m-cy |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Wykonawca  w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

*- Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,poz. 759 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i  parametrów, wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie Wykonawcy.

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy